## Slide 1: 経路無しの 無人搬送車の制御法の検討
2017.5.25
第 61 回システム制御情報学会研究発表講演会 in 京都テルサ
東京電機大学 大学院
研究工学科 電気電子工学専攻
〇片山 卓, 宗利 彰伸, 日高 浩一

## Slide 2: 背景 | AGVのシェア
工場のFA化により無人搬送車(AGV)の導入が増加
FA : Factory Automation
AGV : Automated guided vehicle
Chart: 誘導方式別割合[1]
| 磁気式 | レーザー式 | その他
誘導方式別割合 | 93.4 | 2.3 | 4.3
出典 : 一般社団法人日本産業車両協会平成27年無人搬送車システム納入実績
磁気式のシェアが94%

## Slide 3: 背景 | 磁気式AGV
磁気式
ガイドラインを敷設し追従
AGV
Guide Line
利点
高い追従性能
欠点
状況に応じた
経路変更が困難
出典 : Roboteq, inc.
https://www.roboteq.com/images/article-images/how-to/automated-guided-vehicle.jpg
ガイドラインを必要としない誘導方式
経路変更が容易
ゴールの変更が容易

## Slide 4: 先行研究
ガイドラインを必要としない誘導方式の検討
石塚, 日高(2015)
“ステレオカメラとマーカの併用による輝度外乱に
ロバストな室内運搬ロボットの移動方法の提案”
⇒ マーカが必要
白根, 槙ら(2014)
“仮想ガイドラインを用いた自動運搬車の制御手法
-レーザ測域センサによる位置同定を用いた実現-”
⇒ 上下の空間を測域できない

## Slide 5: 目的
ステレオカメラを使用した経路決定法
3次元復元を行い, 経路を決定
⇒ 上下で幅が異なる経路への誘導を回避できる
マーカは使用しない
⇒ 走行環境に応じて経路の変更が可能

## Slide 6: 経路決定法 | システム概要
右画像
左画像
距離
経路決定
アルゴリズム
経路の認識
移動出力の決定
Step 1
Step 4
Step 3
Step 2
経路空間幅の計算
true
false
AGVに入力
減速命令

## Slide 7: 経路決定法 | 経路の認識
Step
1
2
3
4
AGV
物体と経路の距離の差を利用
: AGVからの距離
Wall
: 閾値
閾値以上の距離があるスペースを経路と認識
: 経路
閾値は距離の平均値

## Slide 8: 経路決定法 | 空間幅の計算
Step
1
2
3
4
Wall
経路の空間幅を計算
: AGVからの距離
: 経路
: 空間幅[mm]
: カメラ間距離[mm]
: 距離[mm]
: 左画像上の画像座標[pixel]
: 内部パラメータ[mm/pixel]
AGV

## Slide 9: 経路決定法 | 通可判断
Step
1
2
3
4
通過可能
Wall
: AGVからの距離
経路幅から経路が通過可能か判断する
AGV
通過不可
通過できる経路がない
減速
×
×
○
: 経路

## Slide 10: 経路決定法 | 移動出力の決定
Step
1
2
3
4
画像上の座標を制御目標に設定
Wall
: AGVからの距離
AGV
: 経路

## Slide 11: 制御方法
制御式
ステレオカメラ
AGV
PIDコントローラ
+
経路決定法
PWM変換器
一般的なPIDコントローラを利用した制御システムを使用
Wall
: AGVからの距離
AGV
: 経路

## Slide 12: 実験方法
項目 | 仕様
解像度 | 640 x 480[pixel]
視野角 | 110[deg] max
カメラ間距離 | 120[mm]
制御ゲイン | 設定値
 | 0.08
 | 0.02
 | 0.01
制御ゲイン | 設定値
 | 0.08
 | 0.02
 | 0.01
環境から経路を決定し走行ができるか?
405[mm]
312[mm]
245[mm]
カメラスペック
Initial position
実験環境
制御パラメータ
使用AGV
1000[mm]
予想される経路

## Slide 13: 実験結果
走行経路
Initial position
予想した経路を走行
経路出力が物体を避けるように
出力されている

## Slide 14: 実験結果 | 動画

## Slide 15: まとめ
経路決定法により経路の決定に成功
距離の差を利用した経路検出
幅の比較による通可判断
移動出力への誘導

## Slide 16: 今後の課題
経路出力が安定しない
複数の移動出力が与えられた場合や経路の誤検出が原因
  移動出力が急に変化すると制御が追いつかない
  AGVの暴走, 物体との衝突
前回の出力から大きく変化する出力の抑制
経路検出法の改良が必要

## Slide 17: 今後の課題
経路のゴールが設定されていない
AGVが目指す目標がない
物体回避後に回避前の経路に戻れない
目標の設定
ゴール